## Slide 1: 第4章 空間解析 7. 空間的自己相関
井上 亮 rinoue@plan.civil.tohoku.ac.jp
2011年1月28日

## Slide 2: ここで学ぶこと
空間的自己相関
  空間的自己相関とは
  空間的自己相関の統計量
    Join統計量
    Moran’s I 統計量
    Geary’s C 統計量
    Getis-Ord G 統計量
  空間的自己相関のモデル化
について学びます．
Notes: ここでは，空間的自己相関について学びます．
まず，空間的自己相関とは何か，
次に，空間的自己相関の統計量として4種類の統計量を紹介し，
最後に，空間的自己相関のモデル化法であるバリオグラム・コバリオグラム
について学びます ．

## Slide 3: 空間的自己相関とは
ある空間情報に 「（正の）空間的自己相関がある」とは， 「近い点における属性の類似度が大きい」 ことを意味する．
Notes: まず空間的自己相関とは何かについて説明しましょう．
あるデータに「空間的自己相関がある」ということは，「空間的に近い点における属性の類似度が大きく（相関が強い），遠くなるにつれて属性の類似度が小さく（相関が弱く）なる」ことを意味します．

## Slide 4: 空間的自己相関とは
観測点A
30℃
観測点B
26℃
観測点C
18℃
気温に 影響を与える要因
近隣では要因が類似→気温に高い類似性
気象条件
土地利用 土地被覆
Notes: 例えば，気温の観測データを考えた場合，遠く離れた場所で観測した気温よりも，近い場所で測定した気温の方が類似度が高い，正の相関が強いということは容易に想像がつくと思います．
日照や風向き，土地被覆や標高など気温に影響を与える要因が近い点では類似していることが多いため，結果として近い点の気温の観測値がよく似ることになります．

## Slide 5: 空間的自己相関とは
ある空間情報に 「（正の）空間的自己相関がある」とは， 「近い点における属性の類似度が大きい」 ことを意味する． 一般に，空間データには， （正の）空間的自己相関が存在することが多い．
地理学第一法則(Tobler(1970))
“Everything is related to everything else, but near things are more related than distant things”
Notes: 一般に，空間データには空間的自己相関が存在することが多く，Tobler(1970)では，地理学の第一法則としてこの空間的自己相関の存在を述べています．

## Slide 6: 負の空間的自己相関?
「負の空間的自己相関」： 空間的に近いほど属性は負の相関を持つ
弱い負の相関
強い負の相関
点間距離が無限小の 3点を考えると
非常に強い負の相関
非常に強い負の相関?
非常に強い負の相関?
非常に強い正の相関?
連続的な空間では 正の空間的自己相関のみを考える
離散的な空間 「隣り合う面が負の相関を持つ」 ことは可能
連続的な空間
矛盾が生じる
Notes: なお，概念的には，「負の空間的自己相関」，空間的に近い点ほど属性は負の相関を持つという関係も考えられます．
例えば格子状に区切られた離散的な空間を考える場合，隣り合う面が負の相関を持つことは可能で，負の空間的自己相関を考えることができます．
しかし，連続的な空間上では，負の空間的相関は距離無限小の極限で「二点の属性が負の相関を持つ」ことになり，また，その距離無限小の2点から距離無限小の位置にあるもう1点との相関を 考えると，その点を介した元の2点の関係は正の相関となってしまい，矛盾が生じてしまいます．そのため，連続的な空間上では正の空間的自己相関のみを考えるのが自然でしょう．

## Slide 7: 空間的自己相関の定量化
相関の強弱
小
大
属性値
強い
無相関
弱い
Notes: 次に，空間的自己相関を定量化する方法について考えて見ましょう．
ここに示した模式図は，空間的自己相関が強い空間情報，弱い空間情報，自己相関がない空間情報のイメージを表しています．
空間的自己相関が強い状況をイメージした左図では，距離が近い点では属性が類似していますが，右図ではランダムに属性が分布しています．
それでは，このような空間的自己相関の強さはどのように評価すればよいのでしょうか．
空間的自己相関を定量化する統計量がいろいろ提案されています．

## Slide 8: 空間的自己相関を表す統計量
Join統計量
Moran’s I統計量
Geary’s C統計量
Getis-Ord G統計量
Notes: この講義では，ここに示す4種類の統計量についてこれから紹介をします．

## Slide 9: Join統計量
離散的な領域（例えば，格子領域や面データ）に与えられた カテゴリデータ（例えば，二値データ）の 空間的自己相関を表す統計量
格子領域に二値データが与えられている場合を考える．
正の相関?
無相関?
負の相関?
Notes: まず，Join統計量について示します．
Join統計量は，格子領域や面データの用に離散的な領域に与えられた，カテゴリデータの空間的自己相関を表す統計量です．
ここでは，最も単純な場合として，4×4の格子領域に二値データが与えられている場合を考えます．今は，この二値データを黒と白で表すとします．二値データは，例えば，属性の平均値や中央値で分類する場合を想定しても構いません．
3つの図を示していますが，左の図は白と黒にくっきり分かれており，正の空間的自己相関の存在が疑われます．中央の図は，白と黒が混在しており，はっきりとしたパターンは見えず，どうやら空間的自己相関は弱いようです．
一方，右の図は白と黒が交互に出現しており，負の空間的自己相関の存在が疑われます．
このようなデータから，空間的自己相関の有無について評価をするのが，Join統計量です．

## Slide 10: Join統計量
「格子領域の隣接関係を辺を共有する関係」と定義した場合， 黒黒の隣接ペア数 JBB, 白白の隣接ペア数JWW, 黒白の隣接ペア数JBWを数える
JBB 10
JWW 10
JBW 4
JBB 3
JWW 4
JBW 17
JBB 0
JWW 0
JBW 24
黒の発生確率を pB ，白の発生確率を pW ，総隣接ペア数をkとすると ランダムに発生した(無相関の)場合の隣接ペア数の期待値は
E(JBB) =k pB2
E(JWW) =k pW2
E(JBW) =2k pB pW
上図の場合， pB = pW = 0.5, k=24なので， E(JBB)= E(JWW)=3, E(JBW)=18.
中央は「ほぼ無相関」といえる．
E(JBB) 3
E(JWW) 3
E(JBW) 18
Notes: いま，この格子領域の隣接関係を，辺を共有する場合に隣接していると定義しましょう．もちろん対角線上にある頂点を共有する格子を隣接関係にあると定義しても構わないが，今は辺を共有する格子だけを隣接する格子として考えます．
黒と黒の格子が隣接している組合せの数をJBB，白同士が隣接している組合せの数をJWW，黒と白の格子が隣接している組合せの数をJBWと数えると，図に示すとおりの数となります．
ここで，黒の格子の発生確率をPB，白の発生確率をPW，隣接する格子の組合せの数をkとすると，
ランダムに発生した空間的自己相関が無い場合の隣接する格子の組合せ数の期待値はここに示す式のようになります．
図の場合，16個の格子のうち黒が8，白も8なので，発生確率はどちらも0.5，また，隣接格子の組合せは24なので，式に代入すると期待値はここに示すとおりとなります．
この期待値と中央の配置を使って数えた数を比較すると，ほぼ同じ値を示しており，中央の図に示された配置はほぼ無相関だと考えられるでしょう．

## Slide 11: Join統計量
また， ただしkiは i番目領域の隣接数
とすると，JBB, JWW, JBWの分散 の期待値は
上図の場合， pB = pW = 0.5, k=24, m=52なので，
左図が「空間的自己相関を持ったデータ」であると言えるだろう．
領域数が多ければ，統計的検定を行うことが可能．
JBB 10
JWW 10
JBW 4
JBB 3
JWW 4
JBW 17
JBB 0
JWW 0
JBW 24
E(JBB) 3
E(JWW) 3
E(JBW) 18
Notes: また，このJBB，JWW，JBWの分散SBB2, SWW2, SBW2の期待値は，次の式のように表せます．
上図の場合についてこの計算を行うと，SBB2，SWW2の期待値は11，SBW2の期待値は6となります．
このことから，左図の状況は正の空間的自己相関があるといえるでしょうが，右図の状況は必ずしも負の空間的自己相関があるとはいえないように思われます
この例の場合は4×4という小さな格子を用いた例なので，統計的な検定を行うことはできませんが，領域数が多ければ統計的検定を行うことも可能です．

## Slide 12: Join統計量
なお， zi: 領域i の二値データの値(黒: 1, 白: 0), wij: 隣接関係（領域 i と領域 j が隣接: 1, 隣接していない: 0）
とし，ベクトルz=(z1,…,zn)’, 隣接行列W={wij}を定義とすると
と表すことができる．
Notes: なお，このJoin統計量は，領域iの二値データの値をｚｉ，そのベクトルをz，また，wijを隣接関係を表す0/1の値とし，その値を要素とする隣接行列Wを定義すると，下記の式で表現することができます．

## Slide 13: Join統計量
限界
離散的な空間領域に基づく「隣接関係」を通してしか 空間的自己相関の有無を判断できない．
  点データへの応用ができない
  隣接関係の定義に距離を反映させることができない
扱える属性はカテゴリデータのみ 属性が連続量の場合，カテゴリデータに変換しないと適用できない．
離散的な空間領域に基づかず，点データにも適用が可能で，
より柔軟に空間的な近さ(隣接関係以外に距離など)を考慮でき，
連続量の属性が扱える統計量が必要!
Notes: このJoin統計量の限界について説明しましょう．
この方法では，格子領域や行政界で区切られた地域のように，離散的な空間領域にもとづく隣接関係を通してしか空間的自己相関の有無を判断できません．
そのため，点データへの応用ができないことや，距離を反映させて隣接関係を定義することができないなど，柔軟性に欠けます．
また，扱える属性はカテゴリデータのみであり，連続量の属性データを扱う時にはカテゴリデータに変換しないとJoin統計量を用いることができません．
しかし，例えば，点における連続量の属性データの空間的自己相関を調べたい，という場合は多くあります．
離散的な空間領域を前提とせず，点データにも適用が可能で，ユークリッド距離やネットワーク距離，あるいは所要時間など寄り柔軟に空間的な近さを考慮できる
連続量の属性を扱うことができる統計量が必要でしょう．

## Slide 14: Moran’s I統計量
n: 領域(点)の数
z : 属性値ベクトル（z=(z1,…,zn)’, zi : 領域(点)i の属性値）
: 属性値の平均値ベクトル（ ）
W={wij} : 空間重み行列
ただし， wij:領域(点)i,j の近接関係を表す
隣接（隣接: wij =1, 隣接していない: wij = 0）
あるいは
距離の逆数の定数乗（ ） ただし α＞0
など
Notes: そこで提案されているのがMoranのI統計量です．
いま，n個のデータがあるとし，そのi番目の領域，あるいは点における属性値をziとし，そのベクトルをzとします．また，属性値の平均値をzバーと記し，属性値の平均値ベクトルをzバーと表します．
さらに，Join統計量の時には隣接関係を表していた行列Wですが，Moranの統計量の場合には，距離を使った定義も可能なものとして，空間重み行列と呼ぶことにします．
もちろん領域に対して得られたデータの分析をする場合は，Join統計量と同様に隣接関係を表す行列として定義しても構いませんが，MoranのI統計量の場合には，距離の逆数の定数乗などを用いても構いません．
このように隣接関係だけではなく，距離も用いて「空間的な近さ」を柔軟に表現することが可能です．
これらの記号を用いると，統計量の値はこの式のように表されます．

## Slide 15: Moran’s I統計量
属性値の分散に相当
空間重み行列の要素の和
Join統計量と類似
正の空間的自己相関
負の空間的自己相関
Notes: この統計量の解釈を行うため式を書き換えてみましょう．
まず分子は，Join統計量と類似の形をしていることが分かります．空間重み行列Wに隣接行列を使った場合を考えると，
正の空間相関があり隣接する領域iとjの値が類似の値，すなわち共に平均値より大きい，あるいは共に平均値より小さい値をとる場合，正の大きな値をとります．
一方，負の空間相関があり隣接する領域iとjの値が正反対の傾向を持っている，すなわち片方が平均値より大きければもう片方は平均値より小さいという場合，負の大きな値をとります．
また，相関がなければ，いろいろな隣接領域の組合せから計算される値がキャンセルアウトして0に近い値をとると考えられます．
分母の第一項は，空間重み行列の要素の和となっています．空間重み行列の要素の和が大きくなれば必然的に分子の値も大きくなってしまうので，そのような効果を防ぐため基準化しています．
分母の第二項は，属性値の分散に相当する値であることが分かり，第一項と同様に属性値の分散が大きくなれば分母が大きくなってしまうので，分散に類する値で基準化していることが分かります．
このような基準化を行っているため，MoranのI統計量は，-1≦I≦1の値を取り，1に近ければ正の空間的自己相関，-1に近ければ負の空間的自己相関を持っていることが分かります．

## Slide 16: Moran’s I統計量
属性値が正規分布に従っており， 空間的自己相関がないと仮定すると
期待値
分散
データ数が多い場合は，近似的に正規分布に従う →空間的自己相関の有無の検定が可能
Notes: MoranのI統計量は，属性値が正規分布に従い，空間的自己相関がないと仮定すると，このような期待値と分散を持ちます．
さらに，データ数が多い場合には，近似的に正規分布に従うことが知られており，空間的自己相関の有無を検定することが可能です．

## Slide 17: Geary’s C統計量
Moran’s I統計量と類似の統計量
C>1 負の空間的自己相関
C=1 相関なし
C <1 正の空間的自己相関
Notes: GearyのC統計量はMoranのI統計量とほぼ類似の統計量です．ある点iの値に対して，jが類似性を持っているかを評価する形となっています．
この値が1に近ければ相関がなく，0に近いと正の空間的自己相関，2に近づくと負の空間的自己相関があると言えます．

## Slide 18: Getis-Ord G統計量
統計量の期待値
分散
Notes: Getis-OrdのG統計量は，より局所的な空間的自己相関の傾向を見る統計量です．個々の領域や点毎に値が算出されます．自己相関が無い場合の期待値や分散はここに示すとおりですが，
ある場所の周りに属性値の大きなものが集積している場合，期待値よりも大きな値となり，周りに属性値の小さなものが集積している場合，期待値よりも小さな値を示すことになります．

## Slide 19: 空間的自己相関のモデル化
空間確率場Zに対して，「本質的定常性」を仮定．
本質的定常性 (intrinsic stationarity)：
空間確率場Z上の確率変数Z(si)，Z(sj)の分散が， 空間的な相対位置だけで決まるとの仮定．
Z(si)：点siにおける確率変数
更に等方性（方向によって空間相関の影響が変わらない）を仮定すると
2点間の距離だけの関数で分散を表す
バリオグラム
Notes: これまでは，空間的自己相関の有無を検定する統計量について見てきましたが，空間的自己相関のモデル化の方法について見てみましょう．
この講義では，バリオグラムやコバリオグラムによるモデル化について紹介します．
まず，バリオグラムによる空間的自己相関のモデル化について見てみましょう．
最初に，空間データは空間確率場Z上で得られる確率変数だとします．その上で，空間確率場に対して本質的定常性を仮定します．
本質的定常性とは，空間的確率場Z上で得られる確率変数は，空間的な相対位置だけで決まるとの仮定です．
点iの場所をsiというベクトルで表すとしましょう．
本質的定常性を持った空間確率場から得られる確率変数は，異なる2地点での値の差の期待値は0，分散は二地点の位置の違いを表すベクトルの関数として表すことができます．
更に，方向によって空間相関の影響が変わらないという等方性を仮定すると，異なる2地点における確率変数Zの分散は，2地点間の距離だけの関数として表されることになります．
この2γで表される関数のことをバリオグラムと呼びます．また，γをセミバリオグラムと呼びます．
このように，本質的定常性と等方性を仮定することによって，2地点間で得られるデータの空間的自己相関の影響は，バリオグラムで表されるようになります．

## Slide 20: 空間的自己相関のモデル化
空間確率場Zに対して，「2次定常性」を仮定．
2次定常性 (Second order stationarity)：
空間確率場Z上の確率変数Z(si)，Z(sj)の共分散が， 空間的な相対位置だけで決まるとの仮定．
Z(si)：点siにおける確率変数
更に等方性（方向によって空間相関の影響が変わらない）を仮定すると
2点間の距離だけの関数で共分散を表す
コバリオグラム（共分散関数）
Notes: また，バリオグラムと類似の方法ですが，よく利用されるコバリオグラムについて見てみましょう．
こちらでは，本質的定常性の代わりに二次定常性という仮定を置きます．二次定常性の方が多少強い仮定となります．
こちらでは，場所に寄らず期待値がある値μをとり，二地点での確率変数の共分散が相対的な位置のみで決まると仮定します．
更に先ほどと同様に等方性を仮定すると，共分散を2点間の距離だけで表すコバリオグラム（共分散関数）が得られます．

## Slide 21: バリオグラムとコバリオグラム
二次定常性の仮定の下では
バリオグラム
・距離0では不連続（距離0では0，少しでも離れると正の値）
・距離が離れると分散は増加
コバリオグラム（共分散関数）
・距離0では不連続（分散と共分散の値は連続ではない）
・距離減衰（離れるにつれて共分散 小）
Notes: より強い仮定である二次定常性を仮定している時には，このような関係があります．
バリオグラムは，距離が0の場合は，同じ確率変数となるので分散は0，しかし少しでも離れると正の値をとり，距離0では不連続になります．また，距離が離れるにつれて2点での値は異なる値をとる傾向が増えますから，分散の値は増加します．
コバリオグラムは，同様に距離0では不連続になります．距離0の値は確率変数の分散になるのに対して，少しでも離れると異なる2点でとられた確率変数の共分散になり，通常，不連続になります．また，距離が離れるにつれ相関は小さくなりますので
共分散は小さくなり，距離減衰関数となります．

## Slide 22
バリオグラムとコバリオグラム
d
γ
C
d
0
0
レンジ
シル
シル
レンジ
ナゲット
ナゲット
任意の地点間の空間的自己相関の影響の大きさを
距離の関数としてモデル化
Notes: バリオグラムとコバリオグラムは以上の性質を持っているので，実際のデータを用いて空間的自己相関をモデル化する場合には，図のような関数を当てはめます．
ここで，レンジとは，空間的自己相関の影響が及ぶ範囲，シルは，確率変数の分散，ナゲットは距離0の分散と共分散の違いを表している．
実際のデータからバリオグラムやコバリオグラムの関数形状を推定することによって，任意の地点間の空間的自己相関の影響の大きさをモデル化することができます．
このバリオグラムやコバリオグラムを活用した空間補間については4-8で学習します．

## Slide 23: 参考文献
Cliff, A. D. & Ord, J. K.: Spatial Processes –Models & Applications, Pion, 1981.
Getis, A.: Spatial autocorrelation, Fischer, M. M.& Getis A. Eds.: Handbook of Applied Spatial Analysis –Software Tools, Methods and Applications, Springer, 2010.
Haining, R.: Spatial Data Analysis in the Social and Environmental Sciences, Cambridge University Press, 1990.
間瀬 茂・武田 純：空間データモデリング, 共立出版, pp.135-166, 2001.
Cressie, N. A. C.：Statistics for Spatial Data, John Wiley & Sons, 1993.